المملكة العربية السعودية

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

كلية الاتصالات والإلكترونات بجدة

قسم الإتصالات

بحث بعنوان

الاتصالات المتنقلة والنظام الشامل للاتصالات المتنقلة (GSM)

إعداد المتدرب

حسام البيومي

الرقم الأكاديمي
114295322

العام الدراسي: 1431هـ

خطة البحث:

الفصل الأول: بنية نظام أل GSM

المبحث الأول: الخدمات المقدمة من خلال أل GSM

المبحث الثاني: المكونات الوظيفية لنظام GSM

المبحث الثالث: أجزاء قسم الشبكة – مقسم NSS

الفصل الثاني: بوابة الخدمة النقالة:

المبحث الأول: قسم التشغيل والصيانة

المبحث الثاني: أنواع القنوات في نظام GSM:

المبحث الثالث: نظام التأشير

الفصل الثالث:

المبحث الأول: ملحقات الهواتف النقالة: البطاقات.

المبحث الثاني: الجيل الرابع للاتصالات.

المبحث الثالث: المقاييس

الخاتمة

النتائج والتوصيات

المراجع

المقدمة:

بدأ النظام GSM  Global System for Mobileالنظام الموحد للاتصالات المتنقلة هو الجيل الثاني من نظم الاتصالات الرقمية الخليوية الذي بدأ التخطيط له عام 1982م من قبل المؤتمر الأوربي للبريد والاتصالات (CETP), التي يحددها المعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات السلكية واللاسلكية (المعهد الأوروبي  ETSI) ، ونشرت في عام 1990. باستخدام تقنيات GSM والنظم، الاتصالات الهاتفية، وخدمات الطوارئ، والرسائل القصيرة (خدمة الرسائل القصيرة)، وخدمات البيانات يمكن توفيرها من خلال الاتصالات اللاسلكية. واعتمدت على نطاق واسع CDMA ، وهي تقنية المتنافسة التي وضعتها كوالكوم ، في الولايات المتحدة. ولم يبدأ هذا النظام في بالعمل حتى العام 1992م حين تم تركيب أول شبكة GSM في ألمانيا وكانت هناك عدة تأثيرات علي مسيرة تطوير النظام GSM منها الاقتصاد الأوربي، والضغط السياسي الحاصل علي الشبكة العالمية, وغياب الخدمات الداعمة لقوى العمل المتغيرة في أوروبا.

لم ينطلق النظام GSM في بداية عهده كحل رقمي، وكانت الشبكات الرقمية ذات الخدمات المتكاملة ISDN في بداية تطبيقها في أوربا وأظهرت نجاحا هائلا. أدركت إدارة البريد والهاتف والتلغراف الأوربية (PPT) المميزات العديدة لاستخدام الشبكة ISDN مقابل الوسائل التشابهية وأبدت اهتماما كبيرا في توسيع الشبكة ISDN لتشمل الاتصالات اللاسلكية, وكان هذا السبب الرئيسي الواقف وراء تحويل النظام GSM إلي شبكة رقميه.

يتم استخدام الشبكة ISDN لربط المقاسم بينيا بعضها البعض ولدعم كل من الصوت والبيانات, كما أن إشارات التحكم في النظام GSM تستخدم تقنيه أوربية أخرى هي النظام SS7 (1). بدا تطوير النظام SS7 في منتصف الستينات وقد تم تطبيقه لأول مره في أوربا. بما أن النظام GSM أصبح نظاماً رقمياً بالكامل 
   (1)SS7 أو C7 يشير هو جوهر (لب) الاشارة / بروتوكول التحكم المستخدمة في الشبكات الثابتة والنقالة. شبكةSS7 على حد سواء سرعة عالية وتوافر عالي بتزويد شبكة العمود الفقري لجميع شبكات الاتصالات الهاتفية في جميع أنحاء العالم.

وكان النظام SS7 يخدم الشبكة السلكية, فقد كان من الطبيعي اختيار الأخير ليتم استخدامه في شبكة النظام GSM أيضا.

كانت الشبكة ISDN والنظام SS7 هما التقنيتين الوحيدتان الموجودتان سابقا واستخدمتا كجزء من البنية التحتية, في حين تم تطوير جميع التطبيقات الخلوية الأخرى بشكل خاص مناجل النظام GSM بما في ذلك الواجهة الهوائية تم استخدام التقنية TDMA كواجهة هوائيه في الشبكات GSM.

يقوم النظام GSM بتزويد عدد من الميزات الموجودة أيضا في شبكات أمريكا الشمالية اليوم, في حين أن بعض الميزات الأخرى بدأت تجد طريقها الآن إلي شبكات الولايات المتحدة. يدعم النظام GSM عدداً من الميزات منها: هوية المتصل, خدمة الانتظار, خدمة تعليق المكالمة, وخدمة مكالمة المؤتمر, بالإضافة إلي معدلات نقل بيانات تتراوح من 2400 إلي 9600 بايت في الثانية.

GSM: Global System for Mobile Communications

الفصل الأول: بنية نظام الـ GSM:

قد بذلت جهودا كبيرة وجبارة لتطوير هذا المعيار من حيث تصحيح البنية للشبكة واثبات قدرتها علي أداء وظائفها وترويج النظام وأيضاً المعدات اللازمة وما نراه الآن هو نتيجة لذلك المجهود.

المبحث الأول: الخدمات المقدمة من خلال ألـ GSM:

يوجد الكثير من المواصفات والخصائص في النظام وهي:

1/ صفة نقل الكلام العالية.

2/ أجهزة تشغيل وخدمات ذات تكلفة منخفضة.

3/ امن ذو مستوى عالي (سريه تامة ).

4/ تجوال عالمي.

5/ ترويج الأجهزة المتنقلة ذات القدرة المنخفضة.

6/ تنوع الخدمات الجديدة والتسهيلات المتوفرة في الشبكة.

- المكونات الأساسية لنظام GSM:

يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام رئيسيه هي:

1/ قسم محطة – قاعدة (BSS Base Station Sub-system)

2/ قسم الشبكة – مقسم (NSS Net work & Switching Sub-system )
3/ قسم التشغيل ((OSS Operation & Support Sub-system

يقوم قسم المحطة – قاعدة BSS بتامين وإدارة الإرسال بين المحطات النقالة MS (Mobile Station) وقسم الشبكة – مقسم NSS وهذا يتضمن الترابط الراديو البيني بين المحطات النقالة MS وبقية أقسام نظام GSM, بينما يعتبر قسم الشبكة – مقسم NSS مسئولاً عن إنشاء وإدارة مسارات الاتصال و ربط المحطات النقالة MS بالشبكات المقصورة أو بالمحطات النقالة الأخرى.

يؤمن قسم التشغيل OSS لمزود الخدمة الوسائل اللازمة لإدارة نظام الاتصال والتحكم به.

المبحث الثاني: المكونات الوظيفية لنظام GSM:

المكونات الوظيفية لنظام GSM وطريقة ترابطها فيما بينها وهذه المكونات هي:

1/ المحطة النقالة (MS   Mobile Station):

وهي تتكون من تجهيزات فيزيائية يستخدمها المشترك للنفاذ إلي خدمات نظام GSM وتكون نقاله.

2/ مقسم المحطة – القاعدة (BSS Base Station Sub-system):

يشمل قسم المحطة – القاعدة جميع تجهيزات البنية التحتية المسئولة عن التغطية الراديوية الخلوية لنظام GSM للخلايا التي يقسم إليها النطاق الجغرافي الذي يعمل النظام ضمنه ويكون قسم المحطة – قاعدة علي اتصال مباشر مع جميع المحطات النقالة عبر واجهة الترابط الراديوي , ويكون إجمالي دور قسم المحطة – القاعدة بأنها المسئولة عن ربط المحطات النقالة مع قسم الشبكة – المقسم NSS وبالتالي ربط المشتركين بالخدمة مع غيرهم من مستخدمي خدمات الاتصال , يتم التحكم بعمل قسم المحطة – القاعدة عبر ارتباطه مع مقسم التشغيل OSS , اتصال قسم المحطة – قاعدة مع الأطراف الأخرى.

كيفية اتصال قسم المحطة – قاعدة مع الأطراف الأخرى.

يتضمن قسم المحطة قاعدة نوعين من التجهيزات, تجهيزات الإرسال والاستقبال في المحطة القاعدة (BTS Base Transceiver Station) السؤل عن تنفيذ الاتصال والتي تتصل مع المحطة النقالة MS واجهة الترابط الراديوي و تجهيزات التحكم بالمحطة القاعدة BSC (Base Station Controller) المسئولة عن إدارة الاتصال والمتصلة مباشرة مع إدارات قسم الشبكة – المقسم NSS.

تجهيزات الإرسال والاستقبال BTS:

وهي تضم إدارات الإرسال والاستقبال والهوائيات وكامل وظائف معالجة الإشارة, كما تتضمن تجهيزات الإرسال BTS وحدة مرمز الإرسال المتوافق مع المعدل TRAU والتي يتم فيها ترميز وفك ترميز إشارة الكلام, و يتم عمليا وضع وحدة TRAU بين BSC و مركز الخدمة النقالة MSC لكسب ميزة إرسال مضغوط أكثر بين MSC و BTS.

تجهيزات التحكم بالمحطة القاعدة BSC:

وهي مسئولة عن إدارة الترابط الراديوي عبر التحكم عن بعد بالمحطة النقالة MS وتجهيزات الإرسال BTS من حيث تخصيص وتحرير القنوات الراديويه وإدارة عملية التمرير Hand Over وتتصل تجهيزات التحكم BSC من جهة مع مركز الخدمة النقالة الواقع في قسم الشبكة – المقسم NSS ومع عدة تجهيزات إرسال BTS من جهة أخري وذلك تبعا لحجم الحركة في النظام, الشكل (1-5) يوضح تجهيزات قسم المحطة – القاعدة BSS

3/ قسم الشبكة – المقسم NSS:

وظائف الترابط الأساسية بين أجزاء نظام GSM وقواعد المعطيات الضرورية للمشتركين (VLR, HLR ) التي يقوم بها قسم الشبكة – المقسم, كما يقوم بوظيفة إدارة الحركية (Mobility Management) وينحصر دوره الرئيسي في إدارة الاتصالات بين المشتركين في نظام GSM والمشتركين بالشبكات الأخرى. كما يتضمن أجزاء قسم الشبكة – مقسم وطريقة ترابطها.

المبحث الثالث: أجزاء قسم الشبكة – مقسم NSS, وهي:

مركز خدمات النقالة( MSC >Mobile Service Center ):

وهو يقوم بدعم وتامين جميع وظائف الترابط بين المشتركين وتحفظ معلومات المشترك المتعلقة بتوفير الخدمات في مسجل موقع الموضوع HLR ويكون علي ارتباط مع قسم المحطة – القاعدة و الشبكات الخارجية ( ISDN, PTSN ) ويتم التحكم به من قبل مزود الخدمة عبر قسم OSS ويؤمن وظائف الترابط الضرورية للمحطات النقالة الموجودة ضمن المنطقة الجغرافية المرتبطة به.

سجل المواطن ( HLR> Home Location Register ):

وهو الوحدة الوظيفية التي تستخدم للإدارة المشتركين النقالين وهو بمثابة قاعدة معطيات ويتغير عدد السجلات في شبكة GSM وفقا لخصائص الشبكة نفسه. يجري تخزين نوعين من المعطيات في سجل HLR, المعلومات المتعلقة بالمشترك وجزء المعلومات النقالة الذي يسمح بقيادة المكالمات الواردة إلي مركز الخدمة النقالة MSC الخاص بمحطة نقاله ما وأي أجزاء إداري يقوم به مزود الخدمة فيما يخص معطيات المشترك يتم تنفيذه في HLR كما تخزن في سجل المواطن معلومات هوية التعريف المشترك النقال الدولية. عنوان سجل موقع الزائر رقم المحطة النقالة ومعطيات المشترك.

سجل موقع الزائر( VLR > Visitor Location Register ):

وهو الوحدة التي تسجل ديناميكياً (أي تغير محتواها بشكل دائم) معلومات المشترك عندما يكون ضمن منطقة يغطيها VLR. يرتبط سجل موقع الزائر بوحدة أو أكثر من مراكز ربط الخدمة النقالة MSC فان مركز خدمات النقالة يقوم بإخبار سجل الزائر المرتبط بها عن المحطة النقالة MS عبر أجزائية تسجيل (حجز).

يتعرف سجل الموقع الزائر على أن المحطة النقالة الزائرة تنتمي إلي شبكة GSM أخرى. إذا كان التطوف مسموحاً فان سجل موقع الزائر يقوم بالعثور علي سجل موقع المواطن HLR الخاص بالمحطة النقالة الزائرة والتأكيد من معطيات المشترك عبر مركز التحقيق AUC ( Authentication center ) قبل منحه الخدمة.

مسجل هوية التجهيزات ( EIR> Equipment Identity Register ):

هو قاعدة بيانات ( معطيات ) أخري في الشبكة, تستخدم EIR لتتبع الأجهزة المحمولة كل جهاز محمول له رقم متسلسل وحيد يسمي هذا الرقم برقم الجهاز العالمي IMEI

(International Mobile Subscriber Identity ) يوضع هذا الرقم في قاعدة معطيات مسجل هوية التجهيزات كي يمكن تتبع الأجهزة المحمولة, مسجل هوية التجهيزات هو قاعدة بيانات اختياريه ليس من الضروري أن تكون في الشبكة كي تعمل.

الفصل الثاني: بوابة الخدمة النقالة:

( GMSC > Gateway Mobile Service Switching Center ):

يحتوي قسم الشبكة – المقسم في نظام GSM علي عدد من مراكز ربط الخدمة النقالة MSC وعدد من سجلات المواطن HLR وعدد من مسجلات موقع الزائر VLR وبغاية ضمان تسليم مكالمة واردة إلي احد مشتركي نظام GSM فان المكالمة توجه أولاً علي بوابة مركز الخدمة النقالة GMSC وتعتبر بوابة مركز الخدمة النقالة مسئولة عن تحصيل معلومات الموقع و القيادة للمكالمة إلي مركز الخدمة النقالة الذي يمكن للمشترك من الحصول علي الخدمة غبره في تلك اللحظة, حيث تقوم بوابة الخدمة لنقاله أولاً بالعثور علي مسجل HLR العائد للمحطة النقالة المطلوبة من لائحة أرقام المشتركين في نظام GSM والتأكد من معطيات المشتركين من مركز التوثيق AUE ( Authentication Center) قبل التعامل به, تمتلك بوابة الخدمة النقالة واجهات ترابط مع الشبكات الخارجية وأيضاً مع شبكات التأشير SS7 اللازمة للتواصل مع مكونات قسم الشبكة – المقسم الآخر.

المبحث الأول: قسم التشغيل والصيانة (OMSS > Operation & Maintenance Sub-system )

يعتبر قسم التشغيل و الصيانة OMSS أو OSS مسئولاً عن مهام تشغيل وصيانة الشبكة و تجهيزاتها إضافة إلي مسؤوليتها عن إدارة الاشتراكات من حيث تحديد الجهة التي تتحمل تكاليف الاتصال و مهمة إدارة الطرفيات النقالة ويتم ذالك وفقا لمبادئ إدارة شبكة الاتصال (MSC, BSC, …) حيث يتم من جهة وصل الشبكة العاملة بتجهيزات التحكم بالاتصال و من جهة أخرى توصل الشبكة العاملة إلي محطات العمل التي تمثل واجهة الترابط بالنسبة لمشغلي الشبكة ( الموظفين ).

يعتبر OSS مسئولاً عن السرية النظام من حيث صلاحية هويات التعريف لمكونات الاتصال, كما يبين التنظيم الوظيفي لقسم التشغيل والصيانة.

المبحث الثاني: أنواع القنوات في نظام GSM:

يمكن تقسيم القنوات إلي نوعين أساسيين هما:

قناة مرور كلام (Traffic Channel) و قناة تحكم (Control Channel) تستخدم قناة المرور لنقل المعلومات التي تمثل أو بيانات صادره من مستخدم النظام. أما قناة التحكم فهي تنقل إشارات التحكم و أهم أنواعها هي:

1/ قناة تحكم إذاعيه (BCCH > Bare cost Control Channel ):

وهي قناة أحادية الاتجاه تذيع المعلومات من القاعدة إلي الوحدات المتنقلة عن الخلية التي تنتقل فيها والخلايا المجاورة وإشارات لضبط تزامن الوحدات.

2/ قناة تحكم مشتركه (CCCH > Common Control Channel):

وتستخدم في اتجاهين – الوحدة المتنقلة لطلب استخدام النظام و من القاعدة لهذه الوحدات لتعيين قنوات تحكم خاصة.

3/ قناة تحكم دائمة (DCCH > Dedicated Control Channel):

وهي تأخذ (2Bit) من كل إطار يسمي علم وأيضاً قناة التحكم البطيئة (SACCH > Slow Associated Control Channel ) وهي تقوم بتخصيص إطارين كل إطار وتستخدم في ضبط القدرة والتزامن.

تجديد معلومات المكان (Location Updating):

في نظام (GSM) يجب أن يعرف النظام أماكن كل الوحدات المتنقلة في كل الأوقات، وعندما يعمى الجهاز المتنقل يقوم الجهاز بمقارنة مكانه المخزن لديه بالمكان الذي يذاع في الخلية التي يوجد فيها ذلك الوقت (عن شخصية الخلية ومكانها) فإذا توافق المكانان لا يفعل الجهاز شيئاً وإذا لم يوفقا فإن الجهاز يعرف نفسه بإرسال هويته مع مكانه الحالي و السابق و تنقل وحدة التحكم (BSS) هذه المعلومات إلي سجل موقع الزائر (VLR) في المكان الجديد و إلي سجل موقع المواطن (HLR) المسجل فيه هذه الوحدة وتمسح المعلومات من سجل الزائر (VLR) في المكان السابق. و عند الاتصال بوحدة متنقلة بإرسال رقمها يستخرج من هذا الرقم عنوان سجل موقع المواطن (HLR) و تحول المكالمة إلي مركز خدمة النقال (MSC) الذي يحتوي عليه فيسأل سجل الموقع المواطن (HLR) عن مكان الوحدة الحالي ثم يحول المكالمة إلي مركز خدمة النقال (MSC) المتحكم في هذا المكان و ينادي علي الوحدة من كل مقسم المحطة – القاعدة (BSS) التي يتحكم فيها مركز خدمة النقال (MSC) وتستجيب الوحدة بإرسال إشارة إلي قاعدة خليتها .

وترسل قاعدة الخلية هذه المعلومة إلي مركز خدمة النقال (MSC) و يتحقق سجل موقع الزائر (VLR) من شخصية الوحدة ثم يخطر طالب المكالمة الوحدة المطلوبة وعندما يرد الشخص المطلوب تخصص له قناة لاسلكية و تكمل الوصلة خلال نفس المسار الذي أتت منه المكالمة.

آلية عمل المحطة النقالة (MS) وكيفية التمرير (Handover):

عندما يتم تشغيل المحطة النقالة (MS) في مكان ما فإن من الواجب عليها أولاً أن تحدد ما أذا كان يمكنها النفاذ إلي شبكة الاتصالات النقالة أم لا. وتبدأ المحطة بإعلام شبكتها الواردة إلي المشترك و يتم تخزين معطيات الموقع الجديد في قاعدة معطيات مركزيه هي موقع المواطن (HLR) في الشبكة الأصلية حيث اشتري المشترك ضمن حدوده و يعتبر مركز خدمة النقال (MSC) مسئولاً مباشرة عن تحقيق الوصل وإدارة الحركية وعندما يتم الوصل مع مركز خدمة النقال (MSC) يتصل قسم المحطة – القاعدة (BSS) مع المحطة النقالة (MS) كلاً عبر واجهة الترابط الراديوي.

كل محطة نقالة (MS) يتم تحديد موقعها ضمن خليه من خلايا قسم المحطة – القاعدة (BSS) الواقعة ضمن نطاق تغطية أحد مراكز الخدمة النقالة (MSC) وتسجل المحطة النقالة (MS) في قاعدة معطيات متضمنة من مركز الخدمة النقالة (MSC) و سجل موقع الزائر (VLR).

إذا وردت مكالمة إلي احد المشتركين بخدمة (GSM) من الشبكات الخارجية (مثال لها " PTSN & ISDN" ) فإن المكالمة تقاد أولاً إلي بوابة الخدمة النقالة (GSMC) التي تستعلم من سجل موقع المواطن (HLR) الخاص بالمشترك عن رقم التوجيه إلي مركز الخدمة النقالة الذي يوجد المشترك المطلوب بالمكالمة ضمن حدود تغطيته. ويقوم مركز الخدمة النقالة (MSC) المضيف بإرسال تنبيه ضمن كل وحدة من الخلايا الواقعة ضمن نطاق تغطيته و في حال أجاب المشترك فإن قسم المحطة – القاعدة يقوم بإسناد أحد القنوات لتنفيذ الاتصال عبره و بذلك تكون إدارة الاتصالات قد اكتملت.

يسمح للمحطة النقالة (MS) بالتطوف من خليه إلي أخري ضمن كامل المنطقة الجغرافية التي يخدمها نظام (GSM) و يقوم النظام ألياً بالحفاظ علي استمرارية الاتصال عبر تمرير (Handover) الاتصال و يعتبر قسم المحطة – قاعدة (BSS) مسئول عن تنفيذ التمرير حيث تقوم المحطة النقالة (MS) دورياً بقياس جودة الإشارة المستقبلة وتعطي النتيجة إلي تجهيزات الإرسال (BTS) في المحطة – القاعدة (BSS) التي تخدم المحطة النقالة كما تعطي النتيجة إلي جميع الخلايا المحيطة والتي من المحتمل أن تتعامل معها المحطة النقالة (MS). ويمكن تنفيذ التمرير (Handover) بعدة طرق منها:

• تغير القناة ضمن الخلية نفسها و دون تغير تجهيزات الإرسال (BTS) المخدومة.

• تغير الخلية ضمن المنطقة التي يخدمها تجهيزات التحكم (BSC) نفسه.

• التمرير بين تجهيزات التحكم (BSC) ضمن المنطقة الجغرافية التي يغطيها مركز الخدمة النقالة (MSC) ذاته.

• التمرير بين مركزي ربط خدمه نقاله (MSC) ضمن منطقتين مختلفتين.

المبحث الثالث: نظام التأشير (SS7 > Signaling System):

يعتبر (SS7) أحدث نظام تم تطويره بين أنظمة تأشير شبكات الاتصال العاملة حالياً في شبكات الهاتف الرقمي و شبكات الخدمات المتكاملة الرقمية (ISDN) التي تتحكم في شبكتي تبادل معطيات أو شبكتي هواتف رقميه من التواصل مباشره و التفاعل بالطريقة المثلي التي تناسب وسائط النقل الرقمي, كما شكل أساسي إليه تصميم العديد من نظم التأشير الإقليمية.

بنية نظام التأشير (SS7):

يوصف (SS7) علي انه نظام تأشير قنال عام (Common Channel Signaling) أمثل بالنسبة للشبكات الرقمية يسمح بالنقل المباشر لمعلومات تحويل المكالمة بين معالجات المقاسم ويشتمل علي عدة أجزاء ضمن طبقات و أجزاء مستقلة يؤدي كلاً منها وظيفة مستقلة و بالتالي يمكن القول أن (SS7) نظام تأشير عام الأغراض يمكن تطبيقه علي تشكيلة واسعة من التطبيقات والوظائف الإدارية بما فيها شبكات الخدمات الرقمية المتكاملة (ISDN) والشبكات الذكية و الخدمات النقالة و إدارة الشبكات وتشغيلها.

الفصل الثالث:

المبحث الأول: البطاقات.
البطاقة الذكية

هي بطاقة بلاستيكية تحوي دارات متكاملة مدمجة (IC) مصنوعة من مادة السيلكون
أمثلة لهذه البطاقات : بطاقات الائتمان Visa Card وبطاقات الرصيد البنكي الخاصة بآلات ATMوبطاقات تعريف المشترك بخدمات الجوال SIM ولكن حجمها اصغر .
هذه البطاقات لا تحتوي على بطارية ولا أي مصدر للطاقة لذلك لا تكون فعالة إلا عند وصلها بجهاز قارئ البطاقات الذكية حيث يوجد جهاز مخصص لقراءة هذه البطاقات يسمى Card Acceptance Device (CAD) يمكن وصله بالكمبيوتر وظيفته يمد البطاقة بالطاقة و ينشئ وصلة نقل للبيانات.
وعندما يتم الاتصال بينها وبين هذا الجهاز تبقى في حالة استماع إلى ان يورد لها أمر أو طلب وارد من تطبيق يعمل على الجهاز القارئ.
بعض البطاقات الذكية لا تحتوي أكثر من ذاكرة تخزين دائمة non-volatile مثل الـMemory Card التي نضيفها لأجهزة الجوال لنزيد سعة الذاكرة.
بعض البطاقات الذكية تحوي معالج صغري microprocessors بالإضافة إلى الذاكرة لغايات تطبيقات السرية والخصوصية حيث يكون قادرا على تنفيذ خوارزميات خاصة بالتشفير مثل RSA, AEC, DES .
وللذاكرة دور أيضا في عمليات التشفير حيث أنها تخزن مفاتيح التشفير والشهادات الرقمية.
هناك نوعين للبطاقة الذكية
البطاقة الذكية ذات الوصلة(contact) :تعمل بإجراء اتصال فيزيائي بين الجهاز قارئ البطاقات والبطاقة الذكية ذات الوصلات الثمانية 8-pin

البطاقة الذكية بدون وصلة(contactless) :
تعمل بأجراء اتصال لاسلكي راديوي بمجال لا يزيد عن متر واحد مع الجهاز الهدف (قارئ البطاقات الذكية).

أنواع الذاكرات المستخدمة في البطاقات الذكية:

Persistent (non-volatile) non-mutable memory (ROM)
Persistent (non-volatile) mutable memory(EEPROM)
Non-persistent mutable memory(RAM)

البطاقات الذكية تتفاعل مع الوسط حولها عبر واجهة اتصال تسلسلية عبر ثماني نقاط اتصال (وصلات) خاصة بها وباستخدام بروتوكول معين للتخاطب مع الوسط الخارجي حيث يجري تحزيم البيانات بطريقة معيرة أو بروتوكول يسمى APDU (Application Protocol Data Units).
حزمة البيانات APDU إما ان تكون حزمة طلب أو أمرCommand  وإما أن تكون حزمة استجابة .
حيث تبقى البطاقة الذكية في حالة استماع حتى يأتيها طلب من جهاز خارجي عندها تنفذ الأمر و ترسل الاستجابة المطلوبة للجهاز.
والشكل يبين توضع الوصلات الثمانية على البطاقة الذكية.

البطاقة (SIM card )، التي تعرف أيضا باسم وحدة تعريف المشترك، وهي بطاقة ذكية smart card  تخزن بيانات عن المشتركين GSM الهاتف الخلوي.وتشمل هذه البيانات هوية المستخدم والموقع ورقم الهاتف، وبيانات ترخيص الشبكة، مفاتيح الأمن الشخصي، وقوائم الاتصال وتخزين الرسائل النصية. وتشمل مزايا الحماية التوثيق والتشفير لحماية البيانات ومنع التنصت.

البطاقة يمكن أن تنتقل بسهولة من هاتف إلى أخر.  إمكانية نقل البيانات يوفر عددا من الفوائد. على سبيل المثال، المستخدم الذي يشتري هاتف جديد يمكن تثبيت البطاقة الحالية للهاتف الشركة الزميلة جديدة مع نفس الرقم وتفصيلات المستخدم كما القديم. في حالة أخرى, إذا بطارية الهاتف نفدت منها الطاقة، ويمكن للمستخدم بسهولة تثبيت البطاقة لهاتف آخر مشترك للاقتراض من دون تشغيل حتى الدقائق لهذا المستخدم.  يقدم بعض البائعين البطاقات المدفوعة مسبقا التي يمكن أن توفر للمسافرين مع الأرقام المحلية، ما دامت الهواتف المحمولة الخاصة بهم ليست مقفلة لمشغل محدد.

ويوجد جهاز يدعا قارئ البطاقة يمكن استخدامه لتحميل البيانات من البطاقة إلى جهاز كمبيوتر أو جهاز آخر.

المبحث الثاني:الجيل الرابع للاتصالات اللاسلكية

صممت أنظمة اتصالات الجيل الثالث(G3)  لنقل معلومات بحجم يصل إلى 2 ميجا بايت إلا أنه من الناحية العملية فإن المعلومات التي يمكن نقلها لا تتعدى 384Kb/s.  الطلب المتزايد على خدمات للاتصالات المتعددة الأوساط وجهت الباحثين إلى تطوير تقنيات جديدة في الاتصالات التي ستعمل بدورها على ظهور ما يسمى بالجيل الرابع للاتصالات اللاسلكية (G4)

يضم الجيل الرابع للاتصالات اللاسلكية مجموعة من التقنيات والمواصفات التي ستظهر في شكل أنظمة اتصالات جديدة للوصول إلى تقديم خدمات المعلومات اللاسلكية واسعة النطاق.  الجيل الرابع عبارة عن (شبكة مكونة من عدة شبكات تقدم خدمات اتصالات مختلفة) وأهم ما سيتميز به هذا الجيل الجديد هو النفاذ اللاسلكي إلى الشبكات الواسعة النطاق وإمكانية التنقل بين الأنظمة المختلفة بجهاز واحد (مثلاً من شبكة الجوال إلى شبكة الأقمار الصناعية إلى الشبكات اللاسلكية المحلية). إضافة إلى ذلك فإن هذه الأنظمة ستتيح للمستخدمين الاتصال بالإنترنت ومع بعضهم البعض من خلال أجهزة مختلفة في أي وقت أو مكان وعلى أي نطاق.  أهم المزايا من المتوقع أن تظهر أول تطبيقات الجيل الرابع في العام 1430هـ. أهم المزايا التي ستتمتع بها هذه الأنظمة ستكون قدرتها على نقل المعلومات بالمواصفات التالية:

- سعة بث عالية.

- التنقل بين خدمات مختلفة.

- تغطية واسعة.

- تكلفة منخفضة.

فتهدف تطبيقات الجيل الرابع إلى الوصول إلى معدل نقل (لاسلكي) للمعلومات يصل إلى 20Mbit/s  ليس بين الأشخاص فقط ولكن أيضاً لوسائل متحركة
( كسيارة بسرعة 200 Km/h ) وبتكلفة تقل عن واحد من عشرة من تكاليف الجيل الثالث. 
محاولة الوصول إلى تلك النسبة المنخفضة للتكلفة يعود إلى الحاجة المتزايدة لنقل المعلومات رقمياً حيث يتوقع أن يصل معدل نقل الخدمات المتعددة الأوساط في الشبكة عشرة أضعافه للصوت مع نهاية هذا العقد. ولذلك فإن تكلفة نقل المعلومات يجب أن تتناقص بشدة في أنظمة الاتصالات اللاسلكية القادمة حتى يمكن تقديم خدمة مقبولة للمستهلك.

ستسخدم أنظمةG4  شبكات النقل الذكية(ITS)  لتحقيق التغطية باستخدام الترددات عند 5.8GHz، وستؤمن تلك الشبكات الذكية نقل معلومات بسرعات أكثر 50-200Mb/s) باستخدام الموجات المللميترية(60GHz). ولكن إرسال معلومات لاسلكية سريعة عبر هذه الترددات العالية يتسبب بما يعرف بخبو التردد الانتقائي، ولذا فإنه قد تم تبني النماذج ذات التضمين المتعدد مثلOFDM للحصول على خدمة ذات نوعية عالية.

لقد استخدمت تقنيةOFDM  في السابق في نقل المعلومات على قنوات FM، وفي البث الإذاعي الرقمي (AB)، والبث التلفزيوني الرقمي المحلي (DVB-T) وأيضاً على خطوط ADSL. أما الآن فينتظر أن تفتح OFDM مجالات تطبيقية واسعة عبر استخدامها في شبكة الاتصالات اللاسلكية الجديدة.

شبكات النقل الذكيةITS  تشتمل أنظمة نقل المعلومات الجديدة على شبكة نظم معلومات واتصالات بالنفاذ وإمكانية استخدام المعلومات للمستخدم العادي وفي الطرق وكذلك خلال سير العربات. ومن المتوقع أيضاً أن تساعد أنظمة ITS على حل مشاكل الاختناقات في الشبكة وهي بالإضافة إلى ذلك ستوفر خدمات متعددة الوسائط للسائقين والمسافرين. ولبناء نظام ITS فإنه سيتم تركيب عدد كبير من المحطات (Base station) على طول الطريق لتبادل المعلومات مع العربات السائرة بينما تنشأ شبكة ألياف بصرية لنقل المعلومات السريعة إلى نقاط النفاذ هذه. 
إن التقارب بين الموجهات الراديوية وأنظمة الألياف البصرية أوجد ما يسمى ب Radio-on-Fiber، فيمكن باستخدام تقنية نقل الموجات الراديوية فوق الألياف الضوئية نقل عدة خدمات عريضة النطاق. هذه التقنية تستخدم جهاز إرسال واحد يبث الإشارة في بداية الكيبل الضوئي الذي ينقلها إلى جميع المواقع والتي تحتاج فقط إلى جهاز مرسل - مستقبل بين الهوائي والألياف الضوئية. سوف تقلل هذه التقنية كثيراً من تكلفة أنظمة الاتصالات اللاسلكية باستخدامها للألياف الضوئية بدلاً من أسلاك النحاس وستمكن من استيعاب المزيد من المشتركين في أي وقت كما ستزيد من نوعية الخدمات.الجيل الخامس ومحطات المنصات العالية (HAPS) 
هناك أفكار لتغطية المساحات الواسعة باستخدام محطات عالية. هذه المنصات يتوقع أن تكون في الغلاف الجوي وعلى ارتفاع 20 كم. وباستخدام أشعة ضوئية يمكن الربط بين هذه المنصات بشبكة متتالية في الهواء حيث تدعم هذه الشبكات خدمات الطرفيات الثابتة والمتنقلة. ونظراً لأن المحطات تستخدم نطاق الموجات المليمترية فإن هوائيات صغيرة ستكون كافية لنقل 144Kb/s  نحتاج إلى وضع هوائي للسيارات باستخدام لاقط هوائي ذو قطر 5 سم. ويعتقد أن تطوير هذه المحطات واستخدامها سيتحقق في الجيل التالي أي في الجيل الخامس لأنظمة الاتصالات.

## المبحث الثالث :المقاييس

## GSM frequency bands

There are fourteen bands defined in 3GPP TS 45.005, which succeeded 3GPP TS 05.05:

| System | Band | Uplink (MHz) | Downlink (MHz) | Channel number |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-GSM-380 | 380 | 380.2–389.8 | 390.2–399.8 | dynamic |
| T-GSM-410 | 410 | 410.2–419.8 | 420.2–429.8 | dynamic |
| GSM-450 | 450 | 450.4–457.6 | 460.4–467.6 | 259–293 |
| GSM-480 | 480 | 478.8–486.0 | 488.8–496.0 | 306–340 |
| GSM-710 | 710 | 698.0–716.0 | 728.0–746.0 | dynamic |
| GSM-750 | 750 | 747.0–762.0 | 777.0–792.0 | 438–511 |
| T-GSM-810 | 810 | 806.0–821.0 | 851.0–866.0 | dynamic |
| GSM-850 | 850 | 824.0–849.0 | 869.0–894.0 | 128–251 |
| P-GSM-900 | 900 | 890.2–914.8 | 935.2–959.8 | 1–124 |
| E-GSM-900 | 900 | 880.0–914.8 | 925.0–959.8 | 975–1023, 0-124 |
| R-GSM-900 | 900 | 876.0–914.8 | 921.0–959.8 | 955–1023, 0-124 |
| T-GSM-900 | 900 | 870.4–876.0 | 915.4–921.0 | dynamic |
| DCS-1800 | 1800 | 1710.2–1784.8 | 1805.2–1879.8 | 512–885 |
| PCS-1900 | 1900 | 1850.0–1910.0 | 1930.0–1990.0 | 512–810 |

## Standards

3GPP standards are structured as Releases. Discussion of 3GPP thus frequently refers to the functionality in one release or another.

| Version[3] | Released[4] | Info |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | 1992 | GSM Features |
| Phase 2 | 1995 | GSM Features, EFR Codec, |
| Release 96 | 1997 Q1 | GSM Features, 14.4 kbit/s User Data Rate, |
| Release 97 | 1998 Q1 | GSM Features, GPRS |
| Release 98 | 1998 | GSM Features, AMR, EDGE, GPRS for PCS1900 |
| Release 99 | 2000 Q1 | Specified the first UMTS 3G networks, incorporating a CDMA air interface[5] |
| Release 4 | 2001 Q2 | Originally called the Release 2000 - added features including an all-IP Core Network[6] |
| Release 5 | 2002 Q1 | Introduced IMS and HSDPA[7] |
| Release 6 | 2004 Q4 | Integrated operation with Wireless LAN networks and adds HSUPA, MBMS, enhancements to IMS such as Push to Talk over Cellular (PoC), GAN[8] |
| Release 7 | 2007 Q4 | Focuses on decreasing latency, improvements to QoS and real-time applications such as VoIP.[9] This specification also focus onHSPA+ (High Speed Packet Access Evolution), SIM high-speed protocol and contactless front-end interface (Near Field Communicationenabling operators to deliver contactless services like Mobile Payments), EDGE Evolution. |
| Release 8 | Frozen Dec 2008[10] | First LTE release. All-IP Network (SAE). New OFDMA, FDE and MIMO based radio interface, not backwards compatible with previous CDMA interfaces. |
| Release 9 | In progress, expected to be frozen in Dec 2009[10] | SAES Enhancements, Wimax and LTE/UMTS Interoperability |
| Release 10 | In progress | LTE Advanced fulfilling IMT Advanced 4G requirements. Backwards compatible with release 8 (LTE). |
| Release 11 | In progress | Advanced IP Interconnection of Services. Service layer interconnection between national operators/carriers asd well as third party application providers. |
| Release 12 | In progress. | Content still open (as of May 2010). |

مشغلي  GSM  في الدول العربية

Bahrain

Operator Name Bahrain Telecommunications Company Network Name BATELCO Technology / Frequency GSM 900 Network Status Live since May 1995 Website batelco.com.bh

Operator Name MTC Vodafone (Bahrain) B.S.C. Network Name MTC VODAFONE Bahrain Technology / Frequency GSM 900/1800 Network Status Live since December 2003 Website mtc-vodafone.com.bh

Operator Name MTC Vodafone (Bahrain) B.S.C. Network Name MTC Vodafone (Bahrain) B.S.C. Technology / Frequency 3G Network Status Live since December 2003 Website mtc-vodafone.com.bh

Iran

Operator Name KFZO Network Name TKC Technology / Frequency GSM 900 Network Status Live since March 1995 Website tkckish.com

Operator Name MCI Network Name MCI Technology / Frequency GSM 900 Network Status Live since June 1994 Website irantelecom.ir

Operator Name Mobile Telecommunications Company of Esfahan Network Name MTCE Technology / Frequency GSM 900 Network Status Live since June 2002 Website mtce.ir

Operator Name Rafsanjan Industrial Complex (Coop) Network Name Valiacom Technology / Frequency GSM 900 Network Status Live since May 2005 Website rafsanjan-ic.com

Iraq

Operator Name Asia Cell Telecommunications Company Ltd Network Name Asia Cell Telecommunications Company Ltd Technology / Frequency GSM 900 Network Status Live since December 2003 Website asiacell.com

Operator Name Atheer Telecom Iraq Network Name mtc atheer Technology / Frequency GSM 900 Network Status Live since February 2004 Website mtc-vodafone.com

Operator Name Korek Telecom Ltd. Network Name Korek Telecom Ltd. Technology / Frequency GSM 900 Network Status Live since August 2001 Website korektel.com

Operator Name Orascom Telecom Iraq Corporation Network Name IRAQNA Technology / Frequency GSM 900 Network Status Live since February 2004

Operator Name Sanatel Network Name SanaTel Technology / Frequency GSM 900 Network Status Live since June 2001 Website sanamobile.com

Israel

Operator Name Cellcom Israel Ltd Network Name Cellcom Technology / Frequency GSM 1800 Network Status Live since July 2002 Website cellcom.co.il

Operator Name Cellcom Israel Ltd Network Name Cellcom Israel Ltd Technology / Frequency GSM 1800 Network Status Live since July 2004 Website cellcom.co.il

Operator Name Cellcom Israel Ltd Network Name Cellcom Israel Ltd Technology / Frequency 3G Network Status Website cellcom.co.il

Operator Name Partner Communications Company Ltd Network Name Orange Technology / Frequency GSM 900/1800 Network Status Live since October 1998 Website orange.co.il

Operator Name Partner Communications Company Ltd Network Name Partner Communications Company Ltd Technology / Frequency 3G Network Status Live since November 2004 Website orange.co.il

Jordan

Operator Name Jordan Mobile Telephone Services (JMTS) Network Name Fastlink Technology / Frequency GSM 900 Network Status Live since July 1995 Website fastlink.jo

Operator Name Petra Jordanian Mobile Telecommunications Company(MobileCom) Network Name MOBILECOM Technology / Frequency GSM 900 Network Status Live since September 2000 Website mobilecom.jo

Operator Name Umniah Mobile Company Network Name Umniah Technology / Frequency GSM 1800 Network Status Live since June 2005 Website umniah.com

Kuwait

Operator Name Mobile Telecommunications Co. Network Name MTCNet Technology / Frequency GSM 900/1800 Network Status Live since November 1994 Website mtc-vodafone.com

Operator Name National Mobile Telecommunications Co. Network Name Wataniya Telecom Technology / Frequency GSM 900/1800 Network Status Live since December 1999 Website wataniya.com

Lebanon

Operator Name MIC 1 Network Name Alfa Technology / Frequency GSM 900 Network Status Live since May 1995 Website alfa.com.lb

Operator Name MTC Lebanon Network Name mtc touch Technology / Frequency GSM 900 Network Status Live since January 1995 Website mtctouch.com.lb

Oman

Operator Name Oman Telecommunications Company Network Name OMAN MOBILE Technology / Frequency GSM 900 Network Status Live since November 1996 Website omanmobile.om

Operator Name Omani Qatari Telecommunications Company SAOC Network Name nawras Technology / Frequency GSM 900 Network Status Live since March 2005 Website nawras.com.om

Palestinian Territory

Operator Name Palestine Telecomm Co Ltd Network Name Palestine Telecommunications Co. P.L.C Technology / Frequency GSM 900 Network Status Live August 1999 Website jawwal.ps

Qatar

Operator Name Q-Tel Network Name Qtel Technology / Frequency GSM 900/1800 Network Status Live since February 1993 Website qatar.net.qa

Saudi Arabia

Operator Name Etihad Etisalat Company. Network Name Mobily Technology / Frequency GSM 900 Network Status Live since May 2005 Website mobily.com.sa

Operator Name Etihad Etisalat Company. Network Name Mobily Technology / Frequency 3G Network Status Planned August 2005 Website mobily.com.sa

Operator Name Saudi Telecom Company (STC) Network Name AL JAWAL Technology / Frequency GSM 900 Network Status Live since January 1996 Website stc.com.sa

Syria

Operator Name Spacetel Syria Network Name 94 Technology / Frequency GSM 900/1800 Network Status Live since April 2001 Website spacetelsyria.com

Operator Name Syrian Telecommunication Est. Network Name MOBILE SYRIA Technology / Frequency GSM 900 Network Status Live since December 1999 Website syriatel.net

Operator Name Syriatel Mobile Telecom SA Network Name SYRIATEL Technology / Frequency GSM 900/1800 Network Status Live since February 2001 Website syriatel.com

United Arab Emirates UAE

Operator Name Emirates Telecom Corp-ETISALAT Network Name ETISALAT Technology / Frequency GSM 900 Network Status Live since September 1994 Website etisalat.co.ae

Yemen

Operator Name Spacetel - Yemen Network Name Spacetel Technology / Frequency GSM 900 Network Status Live since February 2001

Operator Name Yemen Mobile Phone Company - Sabafon Network Name Yemen Company for Mobile Telephony Technology / Frequency GSM 900 Network Status Live since February 2001

النتائج والتوصيات:

النظام العالمي للاتصالات المتنقلة (GSM: Group Special Mobile) هو النظام الأكثر شيوعيا للهواتف الجوالة في العالم. رابطة ال GSM، تقدر أن 82 ٪ من السوق العالمية للهواتف المتنقلة استخدمت هذا النظام . ال GSM مستخدم من قبل أكثر من 2 مليار شخص في أكثر من 212 بلد. انتشاره الواسع يجعل التجوال الدولي شائعاً بين مشغلي الهواتف النقالة، لتمكين المشتركين من استخدام الهواتف في أنحاء مختلفة من العالم.

الاتصال في معيار GSM للهاتف الخلوي. الهواتف النقالة ، والهاتف الخلوي ، أو ببساطة الهاتف الخليوي هي أداة الكترونية طويلة المدى سهلة الحمل تستخدم من اجل الاتصالات المتنقلة التي تستخدم شبكة من المحطات المركزية المتخصصة المعروفة باسم خلية المواقع. وبالإضافة إلى وظيفة المعيار الصوتي للهاتف، فان الهواتف المحمولة الحالية يمكن أن تدعم العديد من الخدمات الإضافية مثل الرسائل القصيرة للرسائل النصية، البريد الالكتروني، الوصول إلى الانترنت، وال MMS لإرسال واستقبال الصور والفيديو.

يطلق على الموبايل اسم جهاز الخليوي وهو مشتق من اسم الخلية التي تتكون منها شبكة الاتصال حيث تبث الشبكة الإشارة على شكل خماسي وهي شكل خلية النحل ومنها اشتق اسمها.

هذا النظام صمم من قبل Aniel Me Keon و Colm Brewer و James Carter و Mark Me Taggart. أراد الشعب الفرنسي عمل شبكه رقميه للخدمات المتكاملة بحيث تكون سهلة تهدف إلى جعل المسافة بين البلدان الأوروبية اقرب وأسرع من المعتاد. و هي عبارة عن مجموعة متنقلة خاصة و منظمه لخلق معايير موحدة لجميع البلدان الأوروبية, في 1990 قدمت هذه المواصفات لأول نظام عالمي للاتصالات المتنقلة، واليوم هي من أهم الأدوات التي تستخدم على نطاق واسع في أكثر من 200 بلدا في أنحاء العالم.

هناك ست شبكات للهاتف الخليوي في العالم. (شبكات ال UMTS ليست مفصلة في هذا البحث ؛ هذه الشبكة من نوع آخر). وهذه الشبكات هي: 850 ميغاهيرتز (لاسيما في جنوب وأمريكا اللاتينية)، R -GSM E-GSM، 900 ميغاهيرتز ، شبكات ال 1800 ميغاهيرتز (أوروبا وأجزاء كبيرة من آسيا) و شبكات ال 1900 ميغاهرتز (أمريكا الشمالية). جميع أنواع الشبكات الأخرى باستثناء شبكة ال850 ميغاهيرتز تعالج في مكان أخر.

تردد ال-R GSM بين 850 ميغاهيرتز - و شبكة-E GSM-R. GSM لا يمكن مسحها, و إيجادها عن طريق الهواتف الخلوية العادية لان ترددها قليل و منخفض للغاية بالنسبة لهذه الاجهزه. فان -R GSM شبكة تستخدم الترددات بين 876 و 880 ميغاهيرتز وبين 921 و 925 ميغاهيرتز.

كما أن شبكة GSM-R أنشأت في أوروبا بأسرها. وهذه الشبكة لم يتم طرحها للاستخدام العام ، وبالتالي –R GSM ليست مكلفه و لا تحتاج إلى تراخيص كما هو الحال في مجال الهاتف الخلوي العام. ProRail هي المسؤوله عن بناء شبكة GSM-R. في الموقع الالكتروني ل prorail وgsm-r  
(www.gsm-r.nl) يمكنك العثور على مزيد من المعلومات.

وهناك ثلاثة أنواع مختلفة من الخدمات:

GSM : 1. حاملة الخدمات اللازمة للتفاعل بين isdn وpsdn في مجالات الشبكة. 
2 – الخدمات عن بعد هي الخدمات الأساسية المتوقعة من الهاتف المحمول :بث صوتي مشفر ذو جودة عالية.

3. خدمة الرسائل القصيرة (ما يصل الى 160 حرفا) والفاكس المرافق. وهذه الخدمات تقدم العديد من التطبيقات المفيدة مثل بروتوكول التطبيقات اللاسلكية (بروتوكول التطبيقات اللاسلكية) تشجيع تطبيقات الانترنت وخدمات الإذاعة العامة الرزمة (GPRS) التي مكنت من إرسال اكبر حجم من البيانات.

الهدف : GSM يستخدم صيغة مختلفة من الدخول المتعدد المعتمد على الزمن (tdma) وهو الأكثر استعمالا من بين الثلاث تكنولوجيات الرقمية والهاتف اللاسلكي (tdma ، GSM ،cdma). و ال GSM يحول البيانات المضغوطة إلى أرقام، ثم ترسله إلى قناة مع اثنين آخرين من جداول بيانات المستخدم، لكل واحدة منها شريحة زمنية خاصة بها. GSM تعمل في تردد 900 ميغاهيرتز ، 1800 ميغاهيرتز أو 1900 ميغاهيرتز.

GSM هو الذي بحكم المعايير وواقع الهاتف اللاسلكي في أوروبا. GSM يستخدمه أكثر من مليار شخص في جميع أنحاء العالم في 190 بلدا. حيث أن العديد من مشغلي شبكات ال GSM وقعوا الاتفاقات مع مشغلي الشبكات الخارجية، إذن يمكن للمستخدمين استخدام الهواتف النقالة عندما يسافرون إلى بلدان أخرى.

وهذا ما يدعى ب Rooming GSM جنبا إلى جنب مع تكنولوجيات أخرى هي جزء من تطور الاتصالات المتنقلة اللاسلكية التي تضم الدائرة التي تحول البيانات بشكل عالي و سريع- (hcsd)، ونظام راديو الحزمة العامة (GPRS)، معززه البيانات GSM البيئة (الحافة)، وخدمات الاتصالات العالمية المتنقلة (UMTS).

المراجع

الاتصالات المتنقلة – كلية الالكترونيات والاتصالات

http://www.comlab.hut.fi/opetus/423/ 2002/10_4g.ppt

http://en.wikipedia.org/wiki/Global_System_for_Mobile_Communications

Gsm Switching, Services And Protocols 2Nd Ed (2001)

ERICSSON

SIEMENS

GSM WORLD

WWW.HOWSTUFFWORKS.COM